## Slide 1
Филиал акционерного общества
«Корпорация космических систем специального назначения «Комета» -
«Научно-проектный центр оптоэлектронных комплексов наблюдения»
(Филиал АО «Корпорация «Комета» – «НПЦ ОЭКН»)
СТЕНД ИЗМЕРЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО РЕАКТИВНОГО МОМЕНТА
Санкт-Петербург
2022 г.
Белан И.М. – инженер 3 категории
Ларионов Д.Ю. – кондидат технических наук, доцент кафедры ЛИНС, ЛЭТИ.

## Slide 2: Введение
Космические тела находятся в невесомости, не имея точек опоры. Следовательно, любой двигатель, оказывающий момент на подвижную часть спутника, прикладывает равный по значению и противоположный по знаку момент к основанию космического аппарата (КА), который приведет к развороту КА вокруг его центра тяжести в направлении противоположном направлению перемещения подвижной массы. Таким образом в результате взаимного перемещения оптической системы на некоторый заданный угол и перемещения самого КА в пространстве - ось визирования оптической системы займет в пространстве некоторое положение, не совпадающее с заданными углами на перенацеливание. Особенно сильно влияние реактивных моментов и сил в случае инфракрасных оптических систем космического назначения имеющими значительный вес и габариты.

## Slide 3
Математическое описание влияния остаточного
момента на основание
ОМС представлена зеркальным блоком, установленным в кардане с двумя степенями свободы (оси OY и OZ).
Центр масс зеркального блока смещён относительно центра кардана на расстояние r.
Поворот осуществляется приводами с компенсацией реактивного момента маховиками.

## Slide 4: Оценка момента на основание при перенацеливании
Оптическая система помещается в узел подвеса устройства измерения. При выполнении поворота блока зеркал оптической системы, возникает нескомпенсированный момент на основание подвеса. В следствии чего вся
Оптическая система совершает колебания. Скорость этих колебаний регистрирует лазерный гироскоп.
По измерениям гироскопа находим нескомпенсированный момент.
∆𝐽− разность между моментом инерции подвижной части оптической системы
и момента инерции компенсирующего маховика. кг∙м
∆𝑡−период между фиксируемыми соседними значениями угловой скорости, с
Рисунок 1 - Устройство измерения момента

## Slide 5
Моделирование работы стенда
Chart: 
| 0 | 0.10249999999999998 | 0.20500000000000004 | 0.30750000000000038 | 0.41000000000000031 | 0.51249999999999996 | 0.6150000000000011 | 0.71749999999999992 | 0.82000000000000062 | 0.92249999999999999 | 1.0249999999999975 | 1.1274999999999977 | 1.23 | 1.3325 | 1.4349999999999969 | 1.5374999999999972 | 1.6400000000000001 | 1.7424999999999984 | 1.845 | 1.947499999999998 | 2.0499999999999998 | 2.1524999999999967 | 2.2549999999999999 | 2.3574999999999977 | 2.46 | 2.5625 | 2.665 | 2.7674999999999996 | 2.8699999999999997 | 2.9724999999999953 | 3.0749999999999997 | 3.1774999999999998 | 3.2800000000000002 | 3.3824999999999967 | 3.4849999999999999 | 3.5874999999999999 | 3.69 | 3.7925 | 3.8949999999999987 | 3.9974999999999987 | 4.0999999999999996
Возмущающий момент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма ряда | 0 | -0.00097982 | -0.0015719 | 0.0051012 | -0.0012897 | -0.046879 | -0.099914 | -0.10966 | -0.093656 | -0.097173 | -0.10736 | -0.097626 | -0.093342 | -0.10925 | -0.10104 | -0.048827 | -0.0021336 | 0.0053048 | -0.0014646 | -0.001052 | -4.7549e-08 | 0.00090878 | 0.0016683 | -0.0048853 | 0.00049398 | 0.044942 | 0.098729 | 0.11005 | 0.093998 | 0.096728 | 0.10733 | 0.098086 | 0.093057 | 0.10881 | 0.10212 | 0.050782 | 0.003026 | -0.0054947 | 0.0013462 | 0.001125 | 3.8e-07 | 0
Узел подвеса стенда представляет собой колебательное звено первого порядка
=
Как видно из рисунка колебательное звено не искажает входного сигнала
ни по амплитуде, ни по фазе вплоть до области близкой к собственной
частоте колебаний.
Момент, воздействующий на стенд при перенациеливании,
представляет собой форму меандра с периодом равным времени перенацеливания – 4 с.
Для измерения остаточного момента с периодом 4 с без существенного искажения следует настраивать узел подвеса на период собственных колебаний не менее 10…12 с.
Рисунок 2 – АЧХ и ФЧХ колебательного звена
Рисунок 3 – Возмущающий момент

## Slide 6
Оценка момента на основание при перенацеливании
При учёте, что масса реального спутника во много раз превышает массу УОИМ, было принято не учитывать колебания момента выше 3Гц, так как они не буду оказывать влияния на спутник.
Рисунок 4 – Программа оценки измеренного момента
Рисунок 5 – Обработанные измерения остаточного момента

## Slide 7
Разработан стенд измерения остаточных моментов.
Период собственных колебаний узла подвеса измерительного стенда должен быть в 2,5…3 раза больше периода перенацеливания аппаратуры.
Декремент затухания колебаний узла подвеса стенда не должен превышать значения 0,05.
Момент инерции измерительного маховика должен быть измерен (рассчитан) с относительной погрешностью не хуже 0,002.
Относительная погрешность измерения остаточного момента на стенде составляет 1%.
Заключение